ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМОГО. №2 ПМ01 МДК 01.01 Вариант I (6 вопросов)

Тема 1.6 Электромонтажные материалы и изделия

Заполняется тестируемым __________________________________________________

Ф.И.О. № группы

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вам предлагаются  задания с ответами двух видов:

( - выберете один вариант ответа, ( - выберете два или более вариантов ответа

Время выполнения задания – 10 минут.

| Отметьте вариант ответа | Укажите основной параметр проводниковых материалов | Правильность (заполняется преподавателем) |
| --- | --- | --- |
| ( | Удельная проводимость |  |
| ( | Температура плавления |  |
| ( | Электрическое сопротивление |  |
| ( | Твердость |  |
| Какими проводами монтируют электропроводки? |  |
| ( | Монтажными |  |
| ( | Установочными |  |
| ( | Обмоточными |  |
| Из какого материала выполнена изоляция проводов марок ППВС; АПВ; ПВГ; АППВ? |  |
| ( | Резины |  |
| ( | Поливинилхлорида |  |
| ( | Бумаги |  |
| ( | г) Полиэтилена |  |
| Какое максимальное количество жил имеет силовой кабель? |  |
| ( | 3 |  |
| ( | 19 |  |
| ( | 4 |  |
| ( | г) 2 |  |
| В чем отличие провода и кабеля? |  |
| ( | Назначение |  |
| ( | Сечение жил |  |
| ( | Изоляция |  |
| ( | Оболочка |  |
| С какой целью используют теплоотвод при сварке проводов? |  |
| ( | Для исключения перегрева изоляции |  |
| ( | Для исключения перегрева жилы провода |  |
| ( | Для исключения перегрева инструмента |  |
| ИТОГО: |  |