ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМОГО. №1 ПМ01 МДК 01.02 Вариант II (10 вопросов)

Тема 1.4 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок; аппаратов защиты

Заполняется тестируемым __________________________________________________

Ф.И.О. № группы

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вам предлагаются  задания с ответами двух видов:

( - выберете один вариант ответа, ( - выберете два или более вариантов ответа

Время выполнения задания – 15 минут.

| Отметьте вариант ответа | К какому типу источников света относят люминесцентную лампу? | Правильность (заполняется преподавателем) |
| --- | --- | --- |
| ( | Теплового |  |
| ( | Газоразрядного |  |
| ( | Плазменного |  |
| Какая лампа имеет больший срок службы? |  |
| ( | Лампа накаливания |  |
| ( | Люминесцентная |  |
| ( | ДРЛ |  |
| ( | Галогенная |  |
| Какая лампа имеет наилучшие экономические характеристики? |  |
| ( | ЛБ |  |
| ( | ЛД |  |
| ( | ЛДЦ |  |
| ( | ЛЕЦ |  |
| ( | ЛХД |  |
| В каком состоянии находится стартер при работающей люминесцентной лампе? |  |
| ( | Рабочем |  |
| ( | Не рабочем |  |
| Какое напряжение на электродах люминесцентной лампы в момент зажигания при напряжении сети 220 в.? |  |
| ( | 100 В |  |
| ( | 500 В |  |
| ( | 220 В |  |
| ( | 1000 В |  |
| Какое напряжение на электродах работающей люминесцентной лампы при напряжении сети 220 в.? |  |
| ( | 100 В |  |
| ( | 500 В |  |
| ( | 220 В |  |
| ( | 1000 В |  |
| Какие элементы входят в ПРА? |  |
| ( | Дроссель |  |
| ( | Конденсатор |  |
| ( | Стартер |  |
| ( | Трансформатор |  |
| ( | д) Люминесцентная лампа |  |
| С какой целью в электрической сети устанавливают УЗО (ВДТ) ? |  |
| ( | Защита оборудования |  |
| ( | Защита человека |  |
| ( | Защита сети |  |
| ( | Учета энергии |  |
| На какой провод ставится ДВУХПОЛЮСНЫЙ УЗО (ВДТ)? |  |
| ( | На фазный и провод заземления одновременно |  |
| ( | На нулевой и провод заземления одновременно |  |
| ( | На фазный и нулевой одновременно |  |
| ( | На провод заземления |  |
| На какой провод ставится ОДНОПОЛЮСНЫЙ автоматический выключатель? |  |
| ( | Фазный проводник |  |
| ( | Нулевой проводник |  |
| ( | На фазный и нулевой одновременно |  |
| ( | На провод заземления |  |
| ИТОГО: |  |