ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМОГО. №3 ПМ01 МДК 01.02  Вариант I (6 вопросов)

Тема 1.8 Монтаж и ремонт электрических машин

Заполняется тестируемым __________________________________________________

Ф.И.О. № группы

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вам предлагаются  задания с ответами двух видов:

( - выберете один вариант ответа, ( - выберете два или более вариантов ответа

Время выполнения задания – 10 минут.

| Отметьте вариант ответа | Как обозначают выводы асинхронного двигателя? | Правильность (заполняется преподавателем) |
| --- | --- | --- |
| ( | А, В, С |  |
| ( | 1, 2, 3 |  |
| ( | С1, С2, С3 |  |
| Каким образом должны быть соединены обмотки статора двигателя по схеме «треугольник»? |  |
| ( | С1-С6; С2-С4; С3-С5 |  |
| ( | С1-С5; С2-С4; С3-С6 |  |
| ( | С1-С5; С2-С6; С3-С4 |  |
| Чему равен вращающий момент асинхронного двигателя, если скольжение ротора равно нулю? |  |
| ( | 0 |  |
| ( | Момент максимальный |  |
| ( | Момент номинальный |  |
| В каких случаях целесообразно применять асинхронный двигатель с фазным ротором? |  |
| ( | Для увеличения пускового тока |  |
| ( | Для увеличения вращающего момента |  |
| Как выполнить реверс асинхронного трехфазного двигателя? |  |
| ( | Изменением фазировки |  |
| ( | Изменением полюсовки |  |
| ( | Изменением соотношения зубчатых передач |  |
| В каких случаях необходим капитальный ремонт коллектора? |  |
| ( | Подгар пластин |  |
| ( | Замыкание между пластинами и на корпус |  |
| ( | Оплавление пластин |  |
| ( | Износ коллектора |  |
| ИТОГО: |  |