Конкурс

по специальности «Машинист локомотива»

между  II и III курсом

по предмету «Устройство узлов электровоза»

и знание инструкций.

Ответственные: мастер п/о Баулин В.А.

мастер п/о Власов Н.Н.

мастер п/о Беловодский Н.В.

План проведения конкурса.

- Тестовая система, путём выдачи на руки тестов с 3 ответами.

- Практическое определение узлов и деталей электровоза и их назначение.

Цель проведения конкурса.

- Определения уровня усвоения материала по данным предметам.

- Анализ по результатам конкурса.

- Выявление пробелов знаний.

- Методы устранения пробелов по изучению материала.

Вопросы-тесты по усвоению материала

по предмету «Устройство узлов электровоза» и инструкции.

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1.Что входит в устройство колёсной пары? | а) Буксовый узел. б) Гасители колебаний. в) Ось, колёсный центр, бандаж, стопорное кольцо. |
| 2. Что входит в токосъём? | а) Средняя часть оси. б) Золотник, зеркало золотника, три цилинд- рических щётки, шунт и крышка. в) Подшипники тяжёлого типа. |
| 3. Разрешённая скорость при ползунах от 1до 2мм. | а) До первой станции со скоростью 40км\ч. б) Со скоростью 25км\ч. в) До места назначения грузовой не выше 70км\ч пассажирский не выше 100км\ч. |
| 4. Колёсная пара служит... | а) Для движения поезда. б) Для вращения от двигателя. в) Для превращения вращающего момента колеса в поступательное движение подвиж- ного состава. |
| 5. Тип зубчатых передач. | а) Односторонняя косозубая. б) Двусторонняя прямозубая. в) Двусторонняя шевронная. г) Двусторонняя косозубая. |
| 6. Порядок расположения оборудования в кузове электровоза. | а) Кабина машиниста, ВВК, компрессор, вентиляторы, преобразователь. б) ВВК, компрессор, кабина машиниста. в) Кабина машиниста, ВВК, вентилятор, компрессор, вдоль — преобразователь. |
| 7. Подвеска тягового двигателя. | а) Опорна рамная. б) Трамвайная. в) Опорно-осевая. |
| 8. Тип рессорного подвешивания. | а) Трёхсекционный. б) Многоцелевой. в) Комбинированный. г) Двухступенчатый. |
| 9.Назначение тягового двигателя. | а) Для вращения колёсной пары. б) Для передачи усилий на большую зубча- тую передачу. в) Для преобразования электрической энер- гии в механическую. |
| 10. Количество вспомогательных ма- . шин в кузове электровоза. | а) 7. б) 3. в) 4. г) 5. |
| 11.Сколько обмоток ТЛ2К1? | а) 7. б) 5. в) 3. г) 6. |
| 12. Сколько щёткодержателей в ТЛ2К1? | а) 6. б) 4. в) 8. г). 2. |
| 13. Отличие двигателя ТЛ2К1 от ТЛ110М. | а) Нет траверсы щёткодержетелей. б) Отличие двигателя: 4 главных полюса и 4 дополнительных и мощностью. в) Опорно-рамной подвеской. |
| 14. Обмотки возбуждения располага- ются... | а) Вокруг якоря. б) В пазах главных полюсов. в) Вокруг дополнительных полюсов. г) Вокруг главных полюсов. |
| 15. Автосцепка распологается... | а) В раме тележки. б) В раме кузова. в) В буферном брусе. |
| 16. Назначение двигателя НБ-431 | а) Для вращения вентилятора. б) Для вращения генератора. в) Для пуска вспомогательного мотор-комп- рессора. |
| 17. Разрядник служит ... | а) Коротких замыканий. б) Создания силовой цепи. в) Грозовых перенапряжений. |
| 18. Пантограф служит... | а) Для соединения контактного провода с электровозом. б) Для подачи тока на электровоз. в) Для подачи напряжения в кузов электро воза. |
| 19. Пантограф поднимается... | а) Воздухом. б) Напряжением. в) Током. г) Пружинами. |
| 20 Крестовина состоит из... | а) 2-х рамных рельсов, 2-х остряков и пере- водного механизма. б) упорной нити переводной кривой. в) сердечника, усовиков и желобов. |
| 21. Кто построил первую в России железную дорогу Санкт-Петербург - Москва? | а) Инженер Мельников П.П.и инженер Крафт Н.О. б) Ползунов А.В. в) Механик Нижнетагильского завода Черепанов Е.А. с сыном Черепановым М.Е. |
| 22. Ширина колеи на железных дорогах РФ. | а) 1390. б) 1435. в) 1520. |
| 23. Габариты служат для... | а) Увеличения грузопассажирского потока. б) Для безопасного движения поездов. в) Для увеличения скорости движения. |
| 24. Что проверяют пропуская открытый подвижной состав через габаритные ворота? | а) Габарит погрузки. б) Габарит подвижного состава. в) Габарит приближения строений. |
| 25. На перегонах двухпутных линий между осями путей, согласно ПТЭ, расстояние должно быть: | а) 3600мм. б) 4100мм. в) 5000мм. |
| 26 Согласно ПТЭ максимальное возвышение наружной рельсы в кривой составляет -- | а) 100мм. б) 150мм. в) 200мм. |
| 27. Что называется перегоном? | а) Участок железной дороги от вокзала до вокзала. б) Участок железной дороги от станции до станции. в) Участок железной дороги от светофора до светофора. |
| 28. Скорость маневровых передвижений при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам. | а) 15км\ч б) 5км\ч в) 3км\ч |
| 29. Сигнал остановки... | а) Три длинных (тире, тире, тире). б) Два длинных (тире, тире). в) Три коротких (точка, точка, точка). |
| 30. Что определяет график движения поездов? | а) Отправление дрезин. б) Работу локомотивных бригад. в) Порядок отправления поездов. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическое определение узлов и деталей электровоза и их назначение.

Вопросы:

- Колёсная пара и её тип.

- Устройство оси колёсной пары.

- Назначение гребня колёсной пары и его размеры.

- Рама тележки и её назначение и кронштейны.

- Шкворневой брус и его назначение.

- Тип подвески тягового двигателя.

- Принцип работы мотор-компрессора.

- Неисправности колёсной пары, запрещающие её эксплуатацию.

- Тип и назначение автосцепного оборудования.

- Устройство автосцепки СА-3.